This page was exported from Wulff Beltton [    http://wulffbeltton.se    ]

Export date: Tue Apr 3 12:37:57 2018 / +0000 GMT

# Worklite Arbetsplatsbelysning 25W 110-230V AC

Art.: 60009004

Produktkategori: Belysning

BÄSTA LJUSKAPACITETEN PÅ MARKNADEN – KLARAR ALLA JOBB!

Seriell anslutningsbar LED-arbetsplatsbelysning.

• Långvarig, underhållsfritt och energisparande LED-arbetsplatsbelysning

• Sparar energi över 70 % i jämförelse med lysrörsbelysningen

• Stöt- och vibrationstålig

• Bra färgåtergivning

• Behaglig arbetsbelysning på grund av jämn spektralkurva och god

färgåtergivning

• 230V

• Enkel installation utan behörig elektriker

• Flimmerfritt ljus, lamporna tänds omedelbart och lyser bra även om de är

belagda med frost

• Uppfyller standarderna EN 60589-1 och EN 60598-2-22

• Två års garanti

• Registrerad design för den europeiska marknaden

• Konstrueras och tillverkas i Finland

Struktur:

Band: korrosionsbeständig aluminium, pulverlackerad

RAL ton. Finns att få med din egen logotyp och färg.

Handtag: Formsprutad polypropylene

Skalet: formblåsta polyeten neutral

Återvinningsbarhet: lampan är helt återvinningsbar

Tekniska informationen:

Effekt: 23 W

Inffekt: 25 W

Ljuskällan: 3900 lm

Gränssnittsanordningen: Standard

Strömfaktor: 0.99

Strömförsörjning: 110-230 V AC 50-60 Hz

Strömanslutning: Gummikabel 5m 3x1,5mm²

Uttag: 1x Schuko-uttag

Driftstemperatur: från -40 °C till + 50 °C

Färgtemperatur: 5000K

Färgåtergivning: > 80 Ra

Ljusutgång: 70% efter 100 000 h användn.

Skyddsklass: IP54

Vikt: 1.5 kg

: 2018-02-19 11:16:21

: 2018-02-21 13:35:28

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.